产品概述

方形散流器有正方形和矩形两种。

方形散流器有四面吹,三面吹,二面吹等几种出风形式。三面吹散流器适于安装在靠墙较近的天花板上，二面吹散流器适于安装在墙角附近的天花板上，用户可根据安装位置选用不同出风方向的散流器。

方形散流器为铝合金制做,表面经过阳极氧化处理；也可按用户要求进行烤漆或静电喷塑，颜色按用户选择。
　方形散流器可以按用户要求配上调节阀或过滤网。

FK-10 FK-31尺寸图

FK-10 FK-31规格尺寸表

| 规格A×B | C×D | E×F |
| --- | --- | --- |
| 240×360 | 363×483 | 290×410 |
| 240×420 | 363×543 | 290×470 |
| 240×480 | 363×603 | 290×530 |
| 300×420 | 423×543 | 350×470 |
| 300×480 | 423×603 | 350×530 |
| 360×480 | 483×603 | 410×530 |

外形

| 方形散流器FK-10 | 矩形散流器FK-31 |
| --- | --- |

出风形式

| 四面吹 | 三面吹 | 二面吹 |
| --- | --- | --- |

订货须知

方形散流器的规格尺寸A×B是指散流器颈部的外径尺寸，我厂在制做散流器时已预留了安装间隙。 方形散流器一般按四面吹制做，若用户需要其它出风形式请在订货时注明。 若需要配上调节阀、过滤网，或需要表面烤漆或静电喷塑，请在订货时注明。